## Slide 1: 綠色能源：風力與水力 國立武陵高級中學／林威呈 老師
探究與實作─（六週課程）

## Slide 2: 為何發展綠色能源
石化燃料的依賴
─ 石油危機：1973年第四次中東戰爭
1979年兩伊戰爭
1990年波斯灣戰爭
圖片來源：我國風力發電技術之評估及建議，工業防治污染第94期

## Slide 3: 為何發展綠色能源
石化燃料的汙染
─ 氣候變化
─ 自然界的反噬
圖片來源：https://goo.gl/BhZxdg
世界銀行組織：「二十一世紀的戰爭會是爭奪水源的戰爭」

## Slide 4: 綠色能源
取之不盡，用之不竭
低污染
太陽能、地熱、水力、風力
海洋能、生質能
前沙烏地阿拉伯石油部長Sheikh Yamani
「石器時代的結束並不是因為石頭用完了，
而是有更好的替代能源出現。」
甘蔗是太陽能利用效率最高的農作物之一

## Slide 5: 課程介紹
實作--
2/23：分組、焊接LED燈
3/2：寶特瓶製作扇葉，完成風力發電機
3/23：其他材料製作扇葉，量測最遠可發電距
離
4/6：實作 ─ 你吃麵它喊燙
4/13：實作 ─ 風幫你吹涼
探究--
5/4：依各組主題進行資料蒐集與統整，上臺
以ppt報告，並進行後測

## Slide 6: 評分標準
完成寶特瓶扇葉風力發電機：達到一定距離10分
完成其他材料風力發電機：達到一定距離15分，最遠20分
完成實驗 你吃麵它喊燙：20分
完成實驗 風幫你吹涼：15分
完成實驗紀錄：最高10分
投影片報告：評分*0.15
後測：分數*0.1
-
+
BZ

## Slide 7: 分組報告
分八組報告，5/4報告
每堂課四組，各組報告約五分鐘
根據 評分，每項最高20分
於5/4第二堂報告結束後進行測驗

## Slide 8: 討論題目（第一組）
1. 風力如何發電（能量形式轉換過程）
2. 風力大小對風力發電機啟動的關係

## Slide 9: 討論題目（第二組）
垂直軸風力發電機與水平軸的比較

## Slide 10: 討論題目（第三組）
適當的風力發電廠位置的特點

## Slide 11: 討論題目（第四組）
1. 風力發電的優點
2. 風力發電的缺點

## Slide 12: 討論題目（第五組）
國外風力發電主要國家的發展現況

## Slide 13: 討論題目（第六組）
臺灣風力發電現況與未來可能趨勢
臺灣風力發電相對於他國的優勢與劣勢

## Slide 14: 討論題目（第七組）
水力發電的主要發電廠類型
大型流水式水力電廠
大型蓄水式水力電廠
抽蓄式水力電廠（臺灣最大的是?）
臺灣水力發電量最大之河川

## Slide 15: 討論題目（第八組）
1. 水力發電的優點
2. 水力發電的缺點

## Slide 16: PPT報告注意事項
以圖為主，以字為輔，切忌滿滿都是字
配色注意投影後是否清楚 (不清楚)
字體足夠大

## Slide 17: 實作
簡易風力發電機
材料：扇葉材料、發電機、發光二極體
步驟： 1. 設計風扇葉片
2. 連接風扇葉片與齒輪
成果：在LED可發光的情形下
比較各組與電風扇之最遠距離
最遠20分，依序18、16，餘15分（至少距風扇10格）
差距兩格磚以同距離計
（ex : 19、18、17、16、13、12）

## Slide 18: 簡易風力發電機
注意事項

## Slide 19: 曾經的葉片

## Slide 20: 今日任務
LED燈簡介
焊接LED燈至發電機

## Slide 21: LED 燈簡介（別忘了實驗紀錄）
一般二極體皆由P型、N型半導體組合而成，具有陽極和陰極兩個端子。
發光二極體 (Light-Emitting Diode, LED)是一種能發光的半導體電子元件，可以把電能轉化成光能。
LED在1962年出現，早期只能夠發出低光度的紅光；時至今日，能夠發出的光已遍及可見光、紅外線及紫外線。
LED 該如何判斷正、負極呢？

## Slide 22: LED正負極判斷
小片
圓邊
長腳
正極
負極
大片
平邊
短腳

## Slide 23: LED燈小實驗
試找出至少需要幾顆3號電池才能讓LED燈發光？

## Slide 24
LED的電流只能往單一方向流動，可以從陽極流向陰極，不能從陰極流向陽極，此種單向導電的特性通常稱為整流。
LED順向流通時具有順向偏壓，當 電流流過時，輻射出單色光。
LED發出之光線的波長、顏色與其 所使用的半導體材料種類和摻入的 元素雜質有關。
光線顏色 | 波長(ｎｍ) | 順向偏壓(V) | 物料種類
紅色 | 760~610 | 1.63~2.03 | AlGaAs、GaAsP
綠色 | 570~500 | 1.9~4 | AlGaInP、GaP
藍色 | 500~450 | 2.48~3.7 | InGaN、ZnSe
紫色 | 450~380 | 2.76~4 | InGaN
LED 燈特性

## Slide 25: 你吃麵它喊燙，風幫你吹涼
-
+
BZ

## Slide 26
試想

## Slide 27
完成「當人被電，蜂鳴器會幫你叫」的電路
與風力發電機結合
-
+
BZ
實驗大綱

## Slide 28
蜂鳴器、BJT電晶體 x 3
LED發光二極體
9V電池(含專用接頭電線)
麵包板、電線盒、三用電表
發電機、剪刀
銲槍
已製作好之扇葉
實驗器材

## Slide 29
雙極性電晶體(bipolar junction transistor，BJT)依結構區分，有npn型及pnp型兩種
Base
基極
Emitter
射極
Collector
集極
Collector
集極
Base
基極
Emitter
射極
BJT電晶體簡介

## Slide 30
達靈頓結構： 1953年由貝爾實驗室工程師Sidney Darlington發明，亦稱為高電流增益放大器
將多個晶體共同接在一個集極的作法（共集極），此結構提供一個比結構中任意單一個雙極性電晶體高很多的電流增益。
達靈頓電路

## Slide 31
蜂鳴器
C1
B1
E1
C2
B2
E2
C3
B3
E3
- +
-
+
BZ
-
+
電路設計圖

## Slide 32
麵包板是一塊有很多小插孔的板子，看起來很像麵包中的小孔，因此而得名。
主要為電子電路的無焊接實驗設計而製造的，各種電子元件可依需要隨意插拔，免去焊接，節省電路組裝時間。
麵包板介紹

## Slide 33
正面
背面
正面 5 個孔以
背面 金屬條連接
元件插入孔中
與金屬條接觸
達到導電目的
麵包板通斷路圖解

## Slide 34
因本架構裡有有源電子蜂鳴器，需用大電流使其驅動，產生「嗶嗶」、 「嗶嗶」的效果
為什麼需要「達靈頓電路」？

## Slide 35
蜂鳴器
C1
B1
E1
C2
B2
E2
C3
B3
E3
- +
-
+
BZ
-
+
電路設計圖

## Slide 36
騎著腳踏車隨時都可風力發電
在有需要的時候
再將雙手與電線接觸導通電路
利用蜂鳴器與LED提醒前方路人
說好的風呢？

## Slide 37
焊接兩條電線到發電機上
利用寶特瓶做出簡易風力發電機
移除9V電池，接上風力發電機之兩條電線
風怎麼幫你？